## Slide 1
快速入门教程
51单片机开发
51 Microcontroller Development
Quick Start
Tutorial
第4章 独立按键输入

## Slide 2
按键检测原理
“
4.1

## Slide 3
按键工作原理&编程方法
KEY & Programming
当按键未按下时，输入芯片引脚的电平为高电平；
按键按下时，输入芯片引脚上的电平为低电平
sbit KEY1 = P3^2;
位定义KEY1
if ( 0==KEY1 )
{
……//按键按下处理
}
判断按键是否被按下
编程方法

## Slide 4
按键软件去抖原理
“
4.2

## Slide 5
按键消抖原理
KEY & Programming
if(0 == KEY1) //第一次检测到KEY1按键被按下
{
DelayNms(50); //等待约50ms后再次检测
if(0 == KEY1)
{
…… //确定按键被按下
}
else if(1 == KEY1)
{
…… //按键没有被按下
}
}
编程方法

## Slide 6
实例与代码解析
“
4.3

## Slide 7
实例-按键控制LED
Example
（1）位定义按键。
（2）编写延时函数。
（3）对每一个按键进行判断并消抖，执行对应的按键处理语句。
编程要点